# ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Унароковского

сельского поселения

Мостовского района

от  27.12.2013 г. №195

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  образования Унароковское  сельское  поселение  Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года

Программа разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Унароковского сельского поселения Мостовского района от 2 апреля 2012г. №119 (далее также – Генеральный план).

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Унароковское сельское поселение Мостовского района на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Градостроительный кодекс Краснодарского края. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ. Программа социально-экономического развития Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Унароковское сельское поселение Мостовского района Краснодарского края |
| Заказчик Программы | Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО) |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории поселения; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Унароковского сельского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Унароковского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потреблений приборами учета ( с выявлением многоквартирных домов и бюджетных организаций); показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида и коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2041 года |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования составляет в ценах 2012 г. 558 122 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 78 137 тыс. руб.; 2014 г. – 72 556 тыс. руб.; 2015 г. – 66 975 тыс. руб.; 2016 г. – 61 393 тыс. руб.; 2017 г. – 55 812 тыс. руб.; 2018 г. – 55 812 тыс. руб.; 2019 г. – 50 231 тыс. руб.; 2020 г. – 44 650 тыс. руб.; 2021 г. – 39 069 тыс. руб.; 2022 г. – 33 487 тыс. руб. Объем финансирования с учетом инфляционных процессов составит 707 610 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 83 138 тыс. руб. 2014 г. – 81 676 тыс. руб. 2015 г. – 79 164 тыс. руб. 2016 г. – 75 905 тыс. руб. 2017 г. – 71 904 тыс. руб. 2018 г. – 74 635 тыс. руб. 2019 г. – 69 522 тыс. руб. 2020 г. – 63 653 тыс. руб. 2021 г. – 57 366 тыс. руб.; 2022 г. – 50 646 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ -заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Унароковского сельского поселения обеспечены  электроснабжением,  холодным водоснабжением, газоснабжением и теплоснабжением. Остальные коммунальные услуги: центральное отопление, горячее водоснабжение, водоотведение в поселении отсутствуют.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК» | ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК» | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Мостовские тепловые сети» | муниципальное имущество | - (жители используют печное отопление) | - |
| Холодное водоснабжение | МУКП «Унароковское»; | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Горячее водоснабжение | отсутствует | - | - | - |
| Водоотведение | отсутствует | Жители пользуются септиками | - | - |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», ОАО «Мостовскойрайгаз» | ОАО «Мостовскойрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |

# 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности Унароковского сельского поселения. Котельные и тепловые сети Унароковского сельского поселения обслуживаются МУП «Мостовские тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является газ, резервное – дизельное топливо. Схема теплоснабжения закрытая.

Таблица 2.1.1. Система теплоснабжения  Унароковского сельского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | Сущ.положение 2013 | Расчетный срок 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,29 | 0,84 |
| Кол-во котельных | шт | 1 | 4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,43 | 0,71 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 33,64 | 84,72 |
| Общая протяженность сетей | км | 1,48 | 1,64 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,90 |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 782,05 | 1315,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 17,44 | 29,34 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, относительно выработки | % | 2,23 | 2,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, относительно отпуска | % | 2,28 | 2,28 |
| Потери в сетях | Гкал/год | 101,65 | 81,93 |
| Потери в сетях относительно выработки | % | 13,00 | 6,23 |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | тыс. Гкал/год | 0,76 | 1,29 |
| В т.ч. отопление | тыс. Гкал/год | 0,76 | 1,11 |
| В т.ч. ГВС | тыс. Гкал/год |  | 0,18 |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,08 | 0,13 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,10 | 0,08 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 13,29 | 6,37 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал/год | 0,76 | 1,29 |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | тыс. Гкал/год | 0,66 | 1,20 |
| Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,84 | 1,08 |
| Удельный расход эл. энергии | кВт. ч/Гкал | 31,41 | 27,73 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 198,41 | 158,73 |

В Унароковском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Унароковском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Унароковском сельском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Унароковского  сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

# Тарифы для населения на отопление

Таблица №2.1.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 1-е п/г 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 1683,46 | 1775,13 | 1990,39 | 2028,79 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 31.12.2008 № 46-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.11.2009 № 28-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2010 № 31-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2011 № 43-т |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. | 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. |

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/г 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2030,68 | 2030,68 | 2057,24 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2011 № 43-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2012 № 44 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2012 № 44 |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. |  |

# Технические и технологические проблемы в системе:

- низкая доля использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- котельное оборудование имеет большую степень износа. Средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

# 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение в Унароковском  сельском поселении осуществляется предприятием МУП «Унароковское».

Водоснабжение с.Унароково осуществляется от водозабора, расположенного на юго-западе  от границы с.Унароково. В состав водозабора входят  2 артезианские скважины. Общая производительность скважин  составляет  55 м 3/час,  установленная производственная  мощность водозабора 280 м3/сут. Вода из скважин напрямую подается в разводящую сеть водопровода потребителям.

Водоснабжение х.Славянского  осуществяется от водозабора, расположенного

на юго-западной окраине х.Славянского. В состав водозабора  входят 1 артезианская скважина. Общая производительность скважины составляет 5 м3/час., установленная производственная мощность водозабора 70 м3/сут. Вода из скважины самоизливом  поступает в разводящую сеть водопровода потребителям.

Водопроводные сети Унароковского сельского поселения состоят на балансе предприятия МУП « Унароковское». Общая протяженность сетей –26,45 км. Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: в основном сталь и чугун, а так же  полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 100 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1965 по 2011 гг.

Система водоснабжения Унароковского  сельского поселения обеспечивает:

- подъем природных вод;

- подготовку воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировку питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия Унароковского  сельского поселения и источники теплоснабжения.

Таблица 2.2.1. Система водоснабжения  Унароковского сельского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями I подъема | тыс. м³ | 232,3 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³ | 232,3 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ | 96,0 |
| в том числе: - населению | тыс. м³ | 83,3 |
| - прочим организациям | тыс. м³ | 12,7 |
| Утечка и неучтенный расход | тыс. м³ | 136,3 |

Система водоснабжения Унароковского сельского поселения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции и ремонта артезианских скважин водоподъемного оборудования, насосных станций I подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

Анализ качества поставляемой воды показал ее соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, и требуемому уровню качества, установленному в договорах поставки воды потребителям.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Унароковского сельского поселения определяется высоким уровнем износа.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в Унароковском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Для надежности системы водоснабжения Унароковского сельского поселения критичны имеющиеся значения показателей: износ насосного оборудования и трубопроводов, аварийность на трубопроводах, недостаточность индекса реконструируемых сетей.

Воздействие системы водоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

# Тарифы для населения за водоснабжение

# Таблица № 2.2.2. Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м, с НДС | 25,62 – с.Унароково (12,24- х.Славянский) |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение Совета Унароковского СП №143 от 31.12.2008 г. |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

Одной из главных проблем  качественной поставки воды населению Унароковского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Основная часть водопроводных сетей, белее 84%, проложены в 60-е годы, в связи с этим, износ водопроводных сетей Унароковского сельского поселения составляет в средней 75%.

80% водопроводных труб требует срочной замены, так как полностью выработали свой ресурс. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период ( в период поливного земледелия). Применение стальных труб  также представляет  собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери, составляющие 45%.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что часть сетей в населенных пунктах Унароковского сельского поселения тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидровлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потреблениям последующих участков.

МУП «Унароковское» ежегодно производит плановый и внеплановый капитальный ремонт и реконструкцию объектов водопроводных сетей. Старые проржавевшие металлические, чугунные и пр. трубы по экономическим и эксплуатационных характеристикам.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

# 2.3. Основные показатели системы водоотведения

В населенных пунктах Унароковского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Индивидуальная застройка  Унароковского сельского поселения  пользуется выгребами, из которых стоки вывозятся ассенизационными машинами.

Выгребные ямы зачастую разрушились и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

В плане развития Унароковского сельского поселения на расчетный срок для  поселения необходимо предусмотреть  строительство единой централизованной системы канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водоотведения;

Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водоснабжения.

# 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Унароковского сельского поселения осуществляется от Мостовских РРЭС Лабинских  электросетей  ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение муниципального образования Унароковское сельское поселение осуществляется от подстанции ПС 35/10 «Унароково».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

# Таблица 2.4.1. Характеристики существующих источников электроснабжения

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Унароково» | 2.5 МВА | населенные пункты, с/х объекты | 1973 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Количество ПС - 1 ед.
Количество ТП, КТП –38 ед.
Суммарная установленная мощность подстанций питающих центров составляет 12,6 МВА.
Суммарная установленная мощность ТП- 6.03МВА.
Количество трансформаторов, установленных в ПС, ТП - 34 шт.
Суммарная расчетная активная мощность ТП.:
-  электрической мощности  –6.545 МВт;
-  электрической энергии      –23889,66 кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет -  34.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума –   %.
Дополнительные характеристики системы электроснабжения муниципального образования  Унароковское сельское поселение приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2. Система электроснабжения Унароковского сельского поселения характеризуется следующими основными техническими характеристиками и показателями:

| № п/п | Показатели |
| --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Общая протяженность воздушных линий ВЛ-10кВ | А, АС | - |
| 2 | Общая протяженность воздушных линий ВЛ-0.4кВ | Ас | 135,50 |
| 3 | Количество опор |  | 2861 |
|  | том числе |  |  |
| 3.1 | деревянные |  | 45 |
| 3.2 | железобетонные |  | 2816 |

Согласно Генплана, в связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций  в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Унароковского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Унароковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

В рамках  решения указанных вопросов, необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потреблений.

2. Необходимо разработать комплексную программу для  осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей с целью замены выработавшего свой  эксплуатационный ресурс оборудования с учетом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнять следующие мероприятия;

- предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ.

- учесть существующие и перспективные климатические условия.

3.Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

4. Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Унароковском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Унароковского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

# Тарифы для населения на электроэнергию

# Таблица №2.4.3. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 1,97 | 2,14 | 2,14 | 2,26 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. |

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2013 | 2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,26 | 2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Отсутствие или частичное резервирование КТП и ТП по сетям 10 кВ ;
- Существующие ТП представлены, в основном, однотрансформаторными тупиковыми подстанциями;
-Большая протяженность линий 0.4Кв; 
-  Высокая степень износа основных фондов;

- При увеличении нагрузок  сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 10-0,4 кВ.
- Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

-  Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит  к повышенным потерям электросети. 
    2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Унароковское сельское поселение состоит из двух населенных пунктов: село Унароково и хутор Славянский, оба населенных пункта газифицированы.

Газоснабжение поселений  осуществляется от ГРС «Унароковское». Существующие потребление газа на нужды населения составляет 3030 м3/час ; 5983,6 тыс. м3/год.

Потребителями газа в Унароковском сельском поселении являются предприятия сферы обслуживания, котельные, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Существующее количество установленных газораспределительных пунктов и их характеристика по газифицированным населенным пунктам, характеристика существующих газораспределительных сетей по поселкам, составлены по материалам ОАО «Мостовскойрайгаз».

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Унароковском сельском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

АГРС «Унароково» Проектная мощность    4200 м3/ч

Существующая нагрузка по поселению –    3030  м3/ч

Перспективная нагрузка по поселению на 2030 г. -  6531    м3/ч

|  | Существующее положение | 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/ч | тыс. м3/год | м3/ч | тыс. м3/год | м3/ч | тыс. м3/год |
| Унароковское СП | 3030 | 5983,6 | 3030 | 5983,6 | 6531 | 12241,9 |
| с. Унароково ГРС «Унароково» | 2159 | 434,9 | 2159 | 4349,9 | 4074 | 8321,8 |
| Население | 2159 | 4349,9 | 2159 | 4349,9 | 6531 | 12241,9 |
| Котельные | уголь | - | уголь | - | 100 | 207,7 |
| х.Славянский ГРС «Унароково» | 871 | 1633,7 | 871 | 1633,7 | 2457 | 3920,1 |
| Население | 871 | 1633,7 | 871 | 1633,7 | 2450 | 3869,6 |

# Характеристика существующих газораспределительных пунктов

| Наиме-нование | Мощность проектная/ фактич. каждого головного сооружения м3 /час | Потребители газа: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования) | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРП №1 | 1000 | с. Унароково | 2006г. ввода | ул. Кравченко, ОАО «Мостовской райгаз» |
| ГРП №2 | 1000 | с.Унароково | 1988г. ввода диагност.2008 г. повтор.2013 г. | ул.Школьная ОАО«Краснодаркрайгаз» |

Анализ надежности системы газоснабжения показал отсутствие отклонений в системе газоснабжения в Унароковском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

# Тарифы для населения за газоснабжение

# Таблица № 2.5.2. Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за м3, с НДС | 3,22 | 3,74 | 3,82 | 4,39 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 18.12.2009 г. № 26/2009-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2010 г. -2,9 с 01.04.2010 г. -3.33 | с 01.01.2011 г. -3,49 с 01.04.2011 г. -3,82 | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. |

| Показатели | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Тариф | за м3, с НДС | 4,39 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

# 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

-  п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

-  ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Так как поселения не наделены полномочиями по организации утилизации твердых бытовых отходов, то в Программе не рассматриваются Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО в Мостовском городском поселении.

Так как п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, то Раздел 10. «Обосновывающих материалов» содержит описание проектов развития объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

В настоящее время на территории Унароковского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях Унароковского сельского поселения.

Основная масса ТБО в Унароковском сельском поселении вывозится на свалку , расположенную в южной  границы с.Унароково.

На территории поселения сбором и вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) с общественных территорий занимается МУП «Унароковское».

Сбор и вывоз ТБО от населения, предприятий и организаций в поселении не осуществляется.

# Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

По информации, доступной на сайте РЭК (http://www.rek23.ru/tariffs/tbo/), тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО в поселении не принимались.

Технические и технологические проблемы при предоставлении услуги по захоронению (утилизации) ТБО:

Для улучшения экологической обстановки необходима полная ликвидация несанкционированных свалок и мест захламления, необходима рекультивация свалки и необходимо строительство нового полигона ТБО.

# 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Унароковского сельского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

# 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

-    для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011 г.;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 16/2011-э от 08.06.2011 г.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Унароковского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

# 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Унароковском сельском поселении реализуется «Программа повышения энергетической эффективности на территории Мостовского района на 2011-2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Мостовский район № 210 от 07.02.2011 г.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Унароковского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Унароковского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.     Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

МУП «Мостовские тепловые сети», предоставляющий услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, переход на автономное теплоснабжение.

МУП «Унароковское»  , предоставляющие услуги водоснабжения, предусматривают энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Унароковского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

# 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Собственных программ по развитию в муниципальном образовании не принято. Муниципальное образование реализует стратегию инвестиционного развития муниципального образования Мостовской район до 2020 года (принята постановлением главы администрации муниципального образования  Мостовской	 район  № 1429  от 07.06.2010г.).

Муниципальное образование Унароковское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

-  наличие плодородных земель;

-  благоприятный климат  ( продолжительность безморозного периода  180 дней);

-   наличие свободной рабочей силы;

-   492 чел.- 35 % от экономически активного населения;

-   наличие разветвленной  сети дорог;

-   благоприятные условия для  развития  животноводства ( площадь пастбищ – 80 га);

-    наличие  недорогого  жилья ;

-    газификация  жилого сектора – 99 %.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и  слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие Унароковского сельского поселения проблемами, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- слабо развитая сеть инженерной инфраструктуры (водоснабжение, уличное -  неблагоприятная демографическая ситуация ;

-  низкая платежеспособность населения ;

-  отсутствие предприятий переработки продукции ;

-  отсутствие рабочих мест, тем самым отвлечение НДФЛ за пределы поселения;

-  площадь земель фонда перераспределения края 42% от общей площади поселения.

Одним из основных методов преодоления бедности является защищенность финансовых интересов граждан, а также- создание условий для развития предпринимательства. Однако, большинству людей, желающих развивать свой бизнес, недоступны традиционные источники финансирования.

В поселении необходимо обеспечить все условия для ускоренного экономического роста, максимально эффективного использования имеющегося производственного и сырьевого потенциала. Необходимо принять все меры для повышения реальных денежных доходов населения, создания новых рабочих мест, улучшения качества медицинского обслуживания. Достижение этой цели возможно при решении ряда проблем в приоритетных отраслях хозяйства Унароковского сельского поселения.

Основу экономического потенциала Унароковского сельского поселения составляет реализация потенциала использования месторождения полезных ископаемых ( месторождения нефти и марганцевых руд). Для реализации этого потенциала необходимо строительство предприятий по добыче полезных ископаемых, и тем самым привлечения инвестиций.

База развития Унароковского сельского поселения – сильный аграрный сектор. Стратегически важными отраслями для поселения являются животноводство и растениеводство. Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство.

Одним из вектором развития перерабатывающей отрасли на территории Унароковского сельского поселения должна стать составная часть агропромышленного комплекса- пищевая промышленность. Это обусловлено тем, что в настоящее время дальнейшее развитие отрасли растениеводства ограничено отсутствием дополнительных территориальных ресурсов и возможности созданиях новых сельскохозяйственных угодий и возможно только за счет повышения урожайности сельхозкультур и ориентации на преобладание в растениеводстве отраслей с более высокой производительностью ( из расчета рубль на гектар). Поэтому создание производств перерабатывающего комплекса является наиболее логичным и целесообразным  вариантом развития агропромышленного комплекса поселения. Это позволит увеличить добавленную стоимость продуктов, налоговые отчисления, создать дополнительные  рабочие места и способствует развитию  сопутствующих отраслей.

На территории поселения имеются месторождения глины, что позволяет развивать не только кирпичное производство, но и другие виды деятельности, использующие в качестве сырья глинистые породы.

Важнейшим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие территории, будут осуществляемые инвестиционные проекты и их эффективное использование. Другим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие, будет являться складывающаяся демографическая ситуация.

Рост экономики поселения зависит от увеличения объема инвестиций, в первую очередь, в таких отраслях, как сельское хозяйство, перерабатывающий сектор, реакционный комплекс. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

В связи с экономическим развитием Унароковского сельского поселения будет расти численность населения, как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей.

# Таблица № 3.1.1. Перспективы развития Унароковского сельского поселения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 2930 | 2939 | 2945 | 3041 | 3204 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 1670 | 1675 | 1671 | 1733 | 1826 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 62,4 | 63,7 | 65,0 | 70,2 | 74,1 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 23,0 | 23,1 |

Количественные значения перспективных показателей развития Унароковского сельского поселения обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития промышленности, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

# 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Унароковского сельского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Мостовского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 8998 | 9089 | 9180 | 9271 | 9362 | 9452 | 9543 | 9634 | 9725 | 9816 | 9906 | 9997 | 10088 | 10179 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 6427 | 6492 | 6557 | 6622 | 6687 | 6752 | 6817 | 6881 | 6946 | 7011 | 7076 | 7141 | 7206 | 7271 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 2571 | 2597 | 2623 | 2649 | 2675 | 2701 | 2727 | 2753 | 2779 | 2804 | 2830 | 2856 | 2882 | 2908 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 98,02 | 99,01 | 100,00 | 100,99 | 101,98 | 102,97 | 103,96 | 104,95 | 105,94 | 106,93 | 107,91 | 108,90 | 109,89 | 110,88 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 078 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,71 | 0,57 | 0,57 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,07 | 0,71 | 0,71 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,92 | 1,07 | 1,07 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,92 | 0,92 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| в т. ч. |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки |  |  | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 1,00 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 |  |  | 40,0 | 48,9 | 75,2 | 127,9 | 154,3 | 180,6 | 207,0 | 233,3 | 259,6 | 286,0 | 312,3 | 341,6 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 |  |  | 38,5 | 47,3 | 125,1 | 62,1 | 77,0 | 91,8 | 106,6 | 121,5 | 136,3 | 151,1 | 166,0 | 180,8 |
| предприятия | тыс. м3 |  |  | 1,5 | 1,6 | 48,6 | 13,1 | 24,6 | 36,1 | 47,6 | 59,2 | 70,7 | 82,2 | 93,7 | 105,2 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2011 г.) | % |  |  | 81,80 | 100,00 | 196,26 | 153,87 | 207,74 | 261,61 | 315,48 | 369,36 | 423,23 | 477,10 | 530,97 | 584,84 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,60 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,10 |
| от предприятий | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,50 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2011 г.) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| прочим потребителям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 103,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | 9,1 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,9 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,1 | 98,0 | 100,0 | 102,0 | 108,2 | 110,4 | 112,6 | 114,9 | 117,2 | 119,5 | 121,9 | 119,5 | 121,9 | 124,3 |

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

# 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Унароковском сельском поселении представлена в таблице 4.1.1.

Таблица № 4.1.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | 108,2% | 110,5% | 113,5% | 113,6% | 112,3% | 111,5% | 111,1% | 110,7% | 109,1% | 110,4% | 109,8% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 10,2% | 10,7% | 11,6% | 12,5% | 13,2% | 13,9% | 14,5% | 15,1% | 15,7% | 16,3% | 16,8% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) |  | 10,9% | 11,8% | 12,7% | 13,3% | 14,1% | 14,7% | 15,3% | 15,8% | 16,4% | 16,9% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 13,1% | 13,0% | 12,9% | 12,8% | 12,7% | 12,6% | 12,5% | 12,4% | 12,3% | 12,2% | 12,1% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 88,2% | 88,4% | 88,6% | 88,7% | 88,9% | 89,1% | 89,3% | 89,4% | 89,6% | 89,8% | 90,0% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 13,3% | 13,2% | 13,0% | 12,9% | 12,7% | 12,6% | 12,4% | 12,3% | 12,6% | 12,4% | 12,3% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |

# 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

| Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность ТП | мВт | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,9 |
| Общая протяжённость сетей | км | 135,5 | 136,8 | 138,1 | 143,4 | 148,7 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 12709 | 12810 | 12838 | 13228 | 13525 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 2088 | 2089 | 2023 | 2011 | 2005 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 11450 | 11541 | 11566 | 11917 | 12184 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 9362 | 9452 | 9543 | 9906 | 10179 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 6687 | 6751 | 6816 | 7076 | 7271 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 2675 | 2701 | 2727 | 2830 | 2908 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2930 | 2939 | 2945 | 3041 | 3204 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,84 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,71 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 84,5 |
| Общая протяженность сетей | км | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,58 | 1,64 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,90 | 0,77 | 0,52 | 0,19 | 0,00 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,09 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,07 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,13 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 13,29 | 12,71 | 11,5 | 8,25 | 6,37 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,07 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,92 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

| Таблица № 4.2.2.1. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя |
| --- |
| Потребители тепловой энергии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
| Централизованное теплоснабжение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Таблица № 4.2.2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |
| --- |
| Год | Установленная тепловая мощность | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2011 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 14,02 | 0,177 | 1,08 | 0,18 |
| 2012 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 13,84 | 0,175 | 1,09 | 0,17 |
| 2013 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 13,29 | 0,168 | 1,09 | 0,17 |
| 2014 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 12,71 | 0,160 | 1,10 | 0,16 |
| 2015 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 11,50 | 0,145 | 1,12 | 0,15 |
| 2016 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 10,69 | 0,135 | 1,13 | 0,13 |
| 2017 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 9,88 | 0,125 | 1,14 | 0,12 |
| 2018 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 8,25 | 0,114 | 1,15 | 0,11 |
| 2019 | 0,29 | 2,23 | 0,029 | 1,26 | 7,62 | 0,104 | 1,16 | 0,10 |
| 2020 | 0,84 | 2,23 | 0,019 | 0,82 | 7,00 | 0,063 | 0,76 | 0,06 |
| 2021 | 0,84 | 2,23 | 0,019 | 0,82 | 7,00 | 0,057 | 0,76 | 0,06 |
| 2022 | 0,84 | 2,23 | 0,019 | 0,82 | 6,37 | 0,052 | 0,77 | 0,05 |

# Таблица № 4.2.2.3. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование | Длина участка, м | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | не выявлены бесхозяйные тепловые сети |

| Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,350 | 0,415 | 0,480 | 0,740 | 1,000 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 31,25% | 36,33% | 41,00% | 60,50% | 80,00% |
| Общая протяжённость сетей | км | 45,0 | 48,8 | 52,6 | 67,7 | 82,9 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 34,1 | 30,7 | 25,9 | 12,8 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 102,2 | 130,4 | 158,6 | 271,3 | 384,1 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 102,2 | 130,4 | 158,5 | 271,1 | 383,7 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 46,5 | 46,1 | 45,6 | 43,8 | 42,0 |
| Уровень потерь | % | 45,50% | 35,33% | 28,77% | 16,16% | 10,95% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 101,6 | 127,9 | 154,3 | 259,6 | 341,6 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 77,0 | 91,8 | 106,6 | 166,0 | 212,1 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 24,6 | 36,1 | 47,6 | 93,7 | 129,5 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 2936 | 2948 | 2961 | 3010 | 3059 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета воды (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да | да |
| Индикаторы надёжности системы водоснабжения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 80,00% | 60,00% | 40,00% | 20,00% | 0,00% |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 80,00% | 60,00% | 40,00% | 20,00% | 0,00% |

| Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 36,36% |
| Общая протяжённость сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,6 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,10 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,20 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,20 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| Индикаторы надёжности системы водоотведения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Таблица № 4.2.5. Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| промышленным предприятиям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 5745 | 5864 | 5984 | 5984 | 5984 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,0% | 98,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

# 4.3. Целевые показатели потребления населением Унароковского  сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 256,5 | 259,0 | 261,4 | 263,8 | 266,3 | 268,0 | 270,0 | 270,4 | 270,8 | 271,1 | 271,5 | 272,3 | 268,5 | 264,7 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год | 0,01302 | 0,01283 | 0,01263 | 0,01241 | 0,01218 | 0,01193 | 0,01169 | 0,01146 | 0,01124 | 0,01103 | 0,01083 | 0,01287 | 0,01264 | 0,01242 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | куб. м./чел. в год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 0,0000 | 0,0137 | 0,0167 | 0,0257 | 0,0347 | 0,0435 | 0,0524 | 0,0608 | 0,0691 | 0,0773 | 0,0854 | 0,0935 | 0,0997 | 0,1066 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | м3/чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0287 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. | 170,6 | 170,5 | 170,4 | 170,3 | 170,2 | 169,7 | 169,3 | 168,0 | 166,6 | 165,3 | 164,0 | 163,0 | 159,2 | 155,6 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Унароковского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Унароковского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

| № п/п | Территория/категория/наименование проекта (группы проектов) | Стоимость, тыс.руб., без учёта НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Унароковское сельское поселение (ИТОГО) | 558 122,08 |
| 1 | Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» (11 проектов) | 499 043,30 |
| 1.1 | Строительство (новое): Котельная 2 (1п (ДДУ))Унароковское СП с Унароково | 3 041,50 |
| 1.2 | Строительство (новое): Котельная 3 (2п (ДДУ)) Унароковское СП с Унароково | 2 122,70 |
| 1.3 | Строительство (новое): Котельная 4 (3п (ДДУ)) Унароковское СП х Славянский | 1 434,60 |
| 1.4 | Строительство Т/С (новое): Котельная 2 (1п (ДДУ)) Унароковское СП с Унароково | 147,60 |
| 1.5 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (2п уч больница)) Унароковское СП с Унароково | 256,00 |
| 1.6 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (3п (ДДУ)) Унароковское СП х Славянский | 116,00 |
| 1.7 | Строительство сетей водопровода с.Унароково и х. Славянский | 92 884,68 |
| 1.8 | Прокладка сетей централизованного водоотведения, строительство КНС и очистных сооружений | 231 194,59 |
| 1.9 | Энергоснабжение: строительство и реконструкция ТП и ВЛ | 137 554,34 |
| 1.10 | Газоснабжение: строительство газопровода и ПРГ | 24 410,00 |
| 1.11 | Сбор и вывоз ТБО: строительство и обустройство объектов, приобретение машин и оборудования | 5 881,29 |
| 2 | Эффективные проекты: реконструкция котельных, автоматизация котельных (1 проект) | 4 110,90 |
| 2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (СОШ № 16)Унароковское СП с Унароково ул Ленина | 4 110,90 |
| 3 | Условно-эффективные проекты: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения (2 проекта) | 54 967,88 |
| 3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (СОШ № 16) Унароковское СП с Унароково ул Ленина | 7 118,20 |
| 3.2 | Перекладка существующих сетей водопровода | 47 849,68 |

# Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов

в ценах 2012 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 499043 | 69866 | 64876 | 59885 | 54895 | 49904 | 49904 | 44914 | 39923 | 34933 | 29943 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 4111 | 576 | 534 | 493 | 452 | 411 | 411 | 370 | 329 | 288 | 247 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 54968 | 7696 | 7146 | 6596 | 6046 | 5497 | 5497 | 4947 | 4397 | 3848 | 3298 |
| ИТОГО: | 558122 | 78137 | 72556 | 66975 | 61393 | 55812 | 55812 | 50231 | 44650 | 39069 | 33487 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 301386 | 56259 | 49338 | 42194 | 36222 | 30139 | 25674 | 20595 | 15181 | 12502 | 9042 |
| Привлеченные средства | 256736 | 21878 | 23218 | 24781 | 25171 | 25674 | 30139 | 29636 | 29469 | 26567 | 24446 |

# Таблица № 5.2. Свод инвестиционных проектов с учетом инфляционных процессов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 632708 | 74337 | 73031 | 70785 | 67871 | 64293 | 66735 | 621263 | 56915 | 51294 | 45285 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 5212 | 612 | 602 | 583 | 559 | 530 | 550 | 512 | 469 | 423 | 373 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 69691 | 8188 | 8044 | 7797 | 7476 | 7082 | 7351 | 6847 | 6269 | 5650 | 4988 |
| ИТОГО: | 707610 | 83138 | 81676 | 79164 | 75905 | 71904 | 74635 | 69522 | 63653 | 57366 | 50646 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 365395 | 59859 | 55540 | 49874 | 44784 | 38828 | 34332 | 28504 | 21642 | 18357 | 13675 |
| Привлеченные средства | 342215 | 23279 | 26136 | 29291 | 31121 | 33076 | 40303 | 41018 | 42011 | 39009 | 36972 |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программой повышения энергетической эффективности на территории Мостовского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Мостовской район № 210 от 7 февраля .2011 г., предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

| Таблица № 5.3. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потери тепловой энергии | % | 4,95 | 4,81 | 4,52 | 4,33 | 4,14 | 3,95 | 3,76 | 3,52 | 3,28 | 3,04 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 230,88 | 293,89 | 358,14 | 437,01 | 524,06 | 614,47 | 708,90 | 791,80 | 869,12 | 939,06 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 19,12 | 21,99 | 50,57 | 58,16 | 66,88 | 76,91 | 88,45 | 356,02 | 409,42 | 538,09 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | руб./Гкал | 961,52 | 1214,93 | 1571,95 | 1904,51 | 2272,84 | 2659,17 | 3066,72 | 2049,68 | 2283,10 | 2637,78 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 250,00 | 315,88 | 408,71 | 495,17 | 590,94 | 691,38 | 797,35 | 1147,82 | 1278,54 | 1477,16 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Уровень потерь | % | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,11 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 54,8 | 57,4 | 61,0 | 68,3 | 73,8 | 76,1 | 74,6 | 75,9 | 74,0 | 67,7 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 9,9 | 10,2 | 69,6 | 77,4 | 83,2 | 85,7 | 83,9 | 110,0 | 108,8 | 106,4 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 64,7 | 67,6 | 130,7 | 145,7 | 157,0 | 161,8 | 158,6 | 186,0 | 182,8 | 174,1 |
| Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 897,45 | 1127,71 | 1400,87 | 1677,98 | 1970,17 | 2258,26 | 2540,93 | 3239,81 | 3681,37 | 4142,40 |

6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2012 г.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и надбавка к тарифам на коммунальные услуги и прибыли предприятий коммунального комплекса Унароковского сельском поселении в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности).

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Унароковского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Унароковского сельского поселения, Собранием депутатов Унароковского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

# Глава Унароковского

# сельского поселения                                                               Л.Н.Грищенко