Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Унароковское сельское поселение

Мостовского района Краснодарского края

Перспективная схема Водоотведения

Содержание

# Введение.

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Унароковское сельское поселение, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта №7 от 17.11.2011г.  по заданию муниципального образования Унароковское сельское поселение.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Унароковского сп с учетом перспектив развития до 2032 г;

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы  водоотведения населенных пунктов Унароковского сп;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Унароковского сп.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

- Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населенных пунктов Унароковского сп в соответствии с Генеральным планом.

- Строительство канализационных насосных станций для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

- Строительство очистных сооружений канализации для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу стоков.

- Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью выпуска их в водоемы рыбохозяйственного значения.

- Создание системы управления балансом и режимом приема и распределения сточных вод для повышения энергоэффективности и эффективного контроля за очисткой.

# Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования  Унароковское сп

Унароковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Мостовской район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Унароковского сельского поселения является с. Унароково.

В состав Мостовского  городского поселения входят два населенных пункта:

с. Унароково – 2194 человек;

х. Славянский – 738 человек.

В настоящее время система централизованного водоотведения в населенных пунктах Унароковского сельского поселения отсутствует.

# Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения муниципального образования  Унароковское сп

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водоотведения;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  Унароковское сп базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды, для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения Унароковского сп принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 3.

Таблица 1.

Прогнозная оценка численности населения

на расчетный срок генерального плана до 2032 года

| № пп | Наименование населенного пункта | Существующее положение, тыс.чел | Проект. на расчетный срок, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Унароково | 2194 | 2600 |
| 2 | хутор Славянский | 738 | 900 |
|  | ВСЕГО | 2932 | 3500 |

Перспективный баланс водоотведения по  Унароковскому СП, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 2, по всем населенным пунктам Унароковского сп – в таблицах 3-4.

Таблица 2.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана,

и результаты корректировки

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Водоотведение м3/сут всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество потребителей, чел. | генплан | Комплексная программа |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравномерности | С учетом коэффициента сез. неравномерности |
| 1 | Постоянное население при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 2032 | 225 | 200 | 3500 | 787,5 | 1,3 | 910,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 3500 | 787,5 |  | 910,0 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от расхода воды на хоз-питьевые нужды (20% для комплексной программы) |  |  |  |  | 78,8 |  | 91,0 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  | 196,9 |  | 227,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 1063,2 |  | 1228,5 |

# Предложения по строительству объектов систем водоотведения муниципального образования  Унароковское сп.

  - цели и задачи нового строительства

Цель: 	Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

  - Строительство новых ОСК на территорях сельских населенных пунктов по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

  - место размещения строящихся объектов

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство очистных сооружений:

- 800 м3/сут на расчетный срок для с. Унароково на северо-восточной окраине населенного пункта;

- 250 м3/сут на расчетный срок для, х. Славянский в северо-западной части населенного пункта.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоемы рыбохозяйственного назначения.;

3.3 исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн - до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества - до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты - до 0,05 мг/л

- ПАВ - до 0,1мг/л

  - Обоснование выбора технологии очистки

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Основным  неоспоримым  фактором популярности модульных компактных очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании вышеизложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в  Унароковском сп проектируются локальные очистные сооружения  полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

  - Принципиальная Схема работы основного оборудования

Технологическая схема ЛОСК представлена на рисунке 1.

Сточная вода из усреднителя подается насосом на решетку. Решетка представляет собой сито с отверстиями менее 2 мм, оснащена электроприводом и эффективно задерживает крупные включения, а также волосы. Отбросы с решетки поступают в бак для сбора и хранения в течение 1-3 суток. Избыточная (дренажная) вода через решетчатое дно бака самотеком возвращается в усреднитель.

Очищенная от крупных включений, сточная вода самотеком поступает отстойник с тонкослойным модулем. Предварительно для интенсификации процесса отстаивания и удаления соединений азота в сточную воду добавляется раствор солей железа или алюминия. Образующийся первичный осадок периодически самотёком удаляется на обезвоживание.

Далее стоки делятся на потоки и попадают в отдельные биореакторы. Биореакторы состоят из двух частей: аноксидной части и аэробной части. Аноксидная зона оборудована мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы, обеспечивающие концентрацию избыточного растворенного кислорода 1-2 мг/л. Аэротенк оборудован перегородками для создания режима полного вытеснения и предотвращения проскока неочищенных сточных вод.

Погружыми насосами иловая смесь перекачивается в мембранные резервуары. Периодически (несколько раз в сутки) этими же погружными насосами избыточный активный ил отводится на обезвоживание. Из мембранных резервуаров иловая смесь самотеком подается в начало аэротенков (аноксидные зоны биореакторов). Таким образом, система «аэротенк-погружной насос-мембранный резервуар-перелив - аэротенк» представляет собой замкнутую систему биологической очистки с кратностью рециркуляции 300-400%.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности мембранных волокон самовсасывающими насосами, снаружи вовнутрь. Очищенная вода отводится по напорному трубопроводу, а активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Очищенная сточная вода через блок обеззараживания сточных вод ультрафиолетом отводится в резервуар чистой воды или к месту сброса очищенных сточных вод.

В процессе фильтрации на поверхности мембран и внутри пор образуется слой отложений. Для удаления отложений используются следующие методы:

1.	Восходящий поток пузырьков воздуха от вмонтированной в мембранный модуль аэрационной системы удаляет отложения с поверхности мембраны.

2.	Обратная промывка отфильтрованной сточной водой.

3.	Обратная промывка растворами реагентов.

4.	Периодическое замачивание мембранных модулей в растворах реагентов.

Воздуходувка подает воздух в системы аэрации аэротенков и к крупнопузырчатым аэраторам в мембранных модулях. Обратная промывка мембран очищенной водой осуществляется насосами. Смена режимов фильтрации и обратной промывки полностью автоматизирована. Обратная промывка реагентами осуществляется один раз в 10-14 дней слабыми растворами гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Один раз в год проводится замачивание мембран в растворе гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Процедура замачивания занимает 12-16 часов. Установка реализует реагентное удаление фосфора путем дозирования солей железа (хлорное железо, сернокислое железо) или алюминия (сернокислый алюминий).

В качестве аппаратов для обезвоживания могут применяться шнековые обезвоживатели, фильтр-пресс или другое оборудование.

  - Создание системы дистанционного контроля и управления  режимами работы ОСк

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранной резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей;

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмником отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 2.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется  , компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 2.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8 – 10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

  - Объемы работ по строительству ЛОС

Объемы работ по строительству ЛОС в  Унароковском сп отражены в таблице 11.

Таблица 5

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Унароково | ЛОС | 800 | полная биологическая очистка | 39665,47 |  |
| 2 | х.Славянский | ЛОС | 250 | полная биологическая очистка | 13442,81 |  |
| Всего | 53108,28 |  |

# IV Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения

  - Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

- Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

  - Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Всего на территоррии Унароковского сп планируется строительство

7  КНС, в том числе:

- с. Унароково –2 КНС;

- х. лавянский – 5 КНС.

  - Автоматизация работы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосными агрегатами;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

  - Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в  Унароковском сп отражены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Унароково | КНС-1 | 200,0 | полной заводской готовности | 1283,63 |  |
|  |  | КНС-2 | 250,0 | полной заводской готовности | 1590,63 |  |
|  |  | КНС-3 | 700,0 | полной заводской готовности | 4171,79 |  |
| 2 | х. Славянский | КНС-1 | 50,0 | полной заводской готовности | 327,78 |  |
|  |  | КНС-2 | 75,0 | полной заводской готовности | 489,38 |  |
|  |  | КНС-3 | 50,0 | полной заводской готовности | 327,78 |  |
|  |  | КНС-4 | 150,0 | полной заводской готовности | 969,60 |  |
|  |  | КНС-5 | 250,0 | полной заводской готовности | 1590,63 |  |
|  | Всего |  |  |  | 10751,22 |  |

  - строительство сетей канализации

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 150-350 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 65-150 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б  колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 3,5 км напорных канализационных сетей и 85,53 км самотечных сетей канализации по   улицам.

Объемы работ по строительству сетей канализации  в  Унароковском сп

отражены в таблице 14.

Таблица 14

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, м | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
|  | с. Унароково |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150 | полиэтилен | 5057,0 | 16298,39 |
|  | с. Унароково |  |  |  | 78140,45 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 14756,0 | 49685,68 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 250 | полиэтилен | 1138,0 | 4401,56 |
| 4 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 1654,0 | 9751,25 |
| 5 | Трубы канализационные самотечные | 350 | полиэтилен | 285,0 | 1880,80 |
| 6 | Трубы канализационные самотечные | 400 | полиэтилен | 1337,0 | 9903,28 |
| 7 | Трубы напорные | 90 | полиэтилен | 442,0 | 912,02 |
| 8 | Трубы напорные | 125 | полиэтилен | 725,0 | 1605,86 |
|  | х. Славянский |  |  |  | 69440,16 |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150 | полиэтилен | 11979,0 | 38607,56 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 2676,0 | 9010,50 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 250 | полиэтилен | 2442,0 | 9445,19 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 740,0 | 4362,71 |
| 4 | Трубы напорные | 63 | полиэтилен | 2959,0 | 6105,57 |
| 5 | Трубы напорные | 75 | полиэтилен | 482,0 | 994,55 |
| 6 | Трубы напорные | 90 | полиэтилен | 443,0 | 914,08 |
|  | Всего по сельскому поселению |  |  |  | 97894,93 |

# V, Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения муниципального образования  УНАРОКОВСКОЕ СП.

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

-     заглубление  трубопроводов напорной и самотечной канализации

на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

-   строительство очистных сооружений полной биологической очистки до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

- утилизация осадка с целью высвобождения  площадей, занимаемых  осадком  и использование осадка в качестве удобрений;

- рекультивация  нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очитсных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных  сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от насосных станций канализации населенных пунктов —15,0-20,0м;

от очистных сооружений в зависимости от производительности –

100,0-300,0м.

# VI. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образования  УНАРОКОВСКОЕ СП

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию  Унароковское сп, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032гг. составляет  161754,43 тыс руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий городского поселения, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением всего городского поселения к 2032 г.

План и объемы капиталовложений по годам приведены в таблицах в промежуточном варианте. По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве Унароковского сп в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2012-2032 составит  161754,43 тыс руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Первоочередными являются необходимые инвестиции в прокладку новых сетей в с. Унароково, строительство КНС и очистных сооружений, что потребует 116151,68 тыс. руб.

Инвестиции необходимые дл обеспечения централизованным водоотведением хуторов сельского поселения составляют 45602.75 тыс. руб. до 2032 г.

Всего отраслевой схемой водоотведения  предусматривается:

- Сооружение новых очистных сооружений мощностью 1,05 тыс. м3/сут, локальных очистных мощностью 800 и 250 м3/сут.

- Прокладка 47,12 км сетей для существующих и новых  территорий в соответствии с Генпланом Унароковского сп.

-   Строительство  новых  КНС в с. Унароково и хуторе Славянский.